Додаток 1

до рішення 20 сесії міської ради

від 17.02.2012 р. № 12

## Програма

поводження з твердими побутовими відходами

на 2012-2016 роки.

### Вступ

Програма поводження з ТПВ розроблена на підставі постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. №265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”, з урахуванням рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, затвердженими наказом Мінбуду України від 10.01.2006 р. №2, відповідно до Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про відходи”, “Про благоустрій населених пунктів”.

Найбільш гострими проблемами Старокостянтинова в сфері поводження з ТПВ є:

- неповне охоплення вулиць приватного сектора міста з надання послуг по вивозу ТПВ;

- малий відсоток сортування відходів, що утворюються в місті;

- перевантаженість міського полігону ТПВ;

- відсутність переробки ТПВ.

Основними шляхами вирішення даних проблем є впровадження заходів, передбачених Прогамою, які направлені на покращення стану у сфері поводження з твердими побутовими відходами. санітарної очистки міста, на зменшення негативного впливу ТПВ на здоров’я людини навколишнього середовища.

Метою Програми є покращення санітарної очистки міста, зменшення негативного впливу ТПВ на  навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі основні завдання:

- зменшити обсяги захоронення ТПВ шляхом впровадження нових методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки ;

- побудувати полігон ТПВ, провести рекультивацію земельної ділянки після закриття міського полігону ТПВ;

- впровадити механізоване сортування ТПВ з вилученням ресурсоцінних компонентів;

- покращення забезпечення населення послугами зі збору  та вивезення ТПВ.

Основними напрямками розв’язання  завдань є:

- оновлення парку сміттєвозних машин;

- забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля закритого сміттєзвалища;

- створення сучасного полігону ТПВ і знешкодження фільтрату.

Розділ І. Загальна характеристика міста та аналіз існуючого стану сфери поводження з ТПВ.

  - Аналіз природно-кліматичних, соціально-економічних умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання міста та сферу поводження з ТПВ.

На сферу поводження з ТПВ та на прибирання міста мають вплив зміни природно-кліматичних умов. Так, згідно даних комбінату комунальних підприємств, у 2011 році на міський полігон ТПВ було видалено 6086 т  ТПВ:

У І кварталі – 1300,4т;

У ІІ кварталі –1532,6 т;

У ІІІ кварталі – 1541 т;

У ІV кварталі – 1712 т.

Від загальної кількості видалених ТПВ у І кварталі вивезено на міський полігон ТПВ 21,4%, у ІІ – 25,2%, у ІІІ – 25,3%, у ІV – 28,1%.

На сферу поводження з ТПВ мають вплив також соціальні  умови проживання громадян. Так, житлово-експлуатаційною конторою, при наданні послуг 8200 особам, що проживають в багатоповерхових будинках, в 2011 році на міський полігон ТПВ  вивезено 7632 т ТПВ. Комбінатом комунальних підприємств у 2011році з приватного сектора міста вивезено 6086 т  ТПВ при обслуговуванні 5280 осіб. Згідно вище зазначених даних на одного жителя багатоповерхового будинку в середньому припадає 0,93т  ТПВ (7632/8200), на одного жителя приватного сектору - 1,2т (6086/5280). Тобто на одного жителя, що проживає в квартирі багатоповерхового будинку з центральною системою водопостачання, центральною каналізаційною системою, газовим опаленням припадає на 0,27 т менше ТПВ ніж на одного жителя приватного будинку.

За останні п’ять років кількість магазинів, кіосків, МАФ, кафе-барів, об’єктів сфери послуг що належать юридичним та фізичним особам – підприємцям зросла майже в 2 рази. На даний період в місті нараховується 205 стаціонарних підприємств торгівлі, 35 об’єктів громадського харчування, 85 об’єктів побутового обслуговування, 465 об’єктів дрібно-роздрібної мережі та 2 діючих ринки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

1.2. Наявний житловий фонд.

Згідно даних Управління статистики у Старокостянтинівському районі, в  житловому фонді міста Старокостянтинова станом на 01.01.2011 року було в наявності 4545 будинків. Загальна площа житлових приміщень в житлових будинках, нежилих будівлях та гуртожитках становила 810,532  тис. м. кв, житлова площа  - 485,943 тис. м.кв. Житловий фонд по Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі становить 274 будинки загальною площею 406,616 тис.м.кв.

В місті функціонує 9 дошкільних закладів, 9 загальноосвітніх навчальних закладів, 1 лікарняний заклад.

1.3. Стан містобудування, кількість населення.

В місті Старокостянтинові в 2011 році введено в експлуатацію 13,022 тис. м кв. житла, що на 187% більше ніж у минулому році.  На даний час продовжується будівництво 71 квартирного житлового будинку по вул. Попова. Забудовуються житлові мікрорайони “Польовий”, “Південний”, “Лісовий”.

На 01.07.2011 року в місті, згідно даних Управління статистики у Старокостянтинівському районі, кількість наявного населення становила 35032 осіб.

1.4. Система виробничих підприємств і організацій санітарного очищення та структуриа управління.

Прибирання території міста, вивезення ТПВ на міський полігон твердих побутових відходів в Старокостянтинові здійснюють три комунальні підприємства: житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК),  комбінат комунальних підприємств (ККП), комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство (КРБШП).

Прибирання дворів, внутрішньодворових проїздів здійснює ЖЕК. Нею вивозяться ТПВ, що збираються в контейнери біля багатоповерхових будинків.

Прибирання та вивезення ТПВ з вулиць міста, тротуарів, скверів, зелених зон, стоянок автотранспорту здійснює КРБШП.

Послуги по вивезенню ТПВ підприємствам, установам, організаціям, населенню, що проживає в приватному секторі міста, надає ККП.

Чисельність персоналу, що здійснює санітарне очищення міста в ЖЕК становить 79 осіб, КРБШП – 17 осіб, ККП – 15 осіб.

1.5. Структура, склад, обсяги ТПВ, які утворюються на території міста.

Щорічно в місті утворюється  більше 20 тис. м.куб твердих побутових відходів. Кількість побутових відходів у розрахунку на душу населення становить 0,57 м.куб.  Морфологічний склад відходів: папір, картон – 20-30%, харчові відходи – 30-40%, пластик -10%, скло – 10%  метал, дерево, пластмаса  – 1-5%.

За місцем утворення ТПВ є:

- побутові відходи житлових будівель;

- побутові відходи установ адміністративного та загального призначення;

- відходи торгівельних підприємств та установ культурно-побутового призначення;

- відходи підприємств;

- відходи ринків;

- відходи лікувальних установ;

- відходи, які утворилися на міських територіях загального користування.

1.6. Існуючі технології та засоби механізації в сфері поводження з ТПВ.

1.6.1. Утворення ТПВ, контейнерне господарство.

У місті застосовується контейнерна система та система подвірного збору ТПВ.  На території Старокостянтинова  ТПВ збираються у 137 контейнери, що розміщені на 24 контейнерних майданчиках (без урахування контейнерів, які розміщені на території промислових підприємств). Через застосування недосконалого механізму розвантаження  контейнери деформуються та псуються. Тому контейнерний парк потребує  заміни.

1.6.2. Збирання та перевезення ТПВ, парк прибиральних машин.

Перевезення та збирання ТПВ на території міста здійснюють автомобілі комунальних підприємств (ЖЕК, ККП, КРБШП). В комунальному ремонтно-будівельному шляховому підприємстві для вивозу ТПВ постійно задіяна 1 одиниця транспорту (при необхідності залучається ще 4), в комбінаті комунальних підприємсв  -6, в житлово-експлуатаційній конторі – 6.

1.6.3. Захоронення ТПВ на міському полігоні твердих побутових відходів. Стан об’єкту.

Зібрані  з території міста ТПВ видаляються на міський полігон ТПВ. В 2011 році на полігон вивезено 20,3 тис. м.куб ТПВ. Площа полігону – 4,61 га. Полігон працює в режимі перевантаження. Необхідно побудувати новий полігон ТПВ з належною протифільтраційною системою днища, системою збору фільтрату, а також утилізацією полігонного газу.

1.6.4. Збирання, заготівля і використання сировинно-цінних компонентів ТПВ.

В 2011 році комбінатом комунальних підприємств сортування ТПВ. Було виділено з ТПВ 3т макулатури.  Вторинна сировина передана на переробку спеціалізованим підприємствам.

Розділ ІІ. Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та основних заходів Програми.

2.1. Обґрунтування напрямків розвитку технологій і техніки при утворенні, збиранні, перевезенні, переробленні, захороненні (видалені) ТПВ.

На даний час в місті ТПВ збираються в одну ємність (контейнери). Впровадження роздільного збору відходів дасть можливість:

- зменшити витрати на транспортування та захоронення ТПВ;

- зменшити  кількість випадків самозагоряння відходів на полігоні ТПВ;

- створити нові робочі місця;

Найбільш прийнятною технологією переробки ТПВ для міста є захоронення відходів на полігоні з попереднім вилученням з них вторинної сировини, компостуванням їх органічної складової.

2.2. Обґрунтування заходів з охорони і збереження довкілля та захисту і покращення санітарного стану території міста.

Побудова полігону ТПВ, при дотриманні екологічних та санітарних вимог, дасть можливість зменшити забруднення довкілля (атмосферного повітря, землі, підземних вод). Зменшення обсягів захоронення відходів на полігоні буде досягнуто шляхом сортування ТПВ. Розміщуватиметься на полігоні лише інертний до оточуючого навколишнього природного середовища мінеральний залишок, що не утилізується. Оновлення парку сміттєвозних машин та оновлення контейнерного господарства дасть можливість  покращити надання послуг по вивозу ТПВ підприємствам, установам, організаціям, жителям міста, що зведе до мінімуму утворення несанкціонованих звалищ ТПВ на території міста. Встановлення урн для ТПВ по вулицях міста покращить санітарний стан Старокостянтинова.

2.3. Обґрунтування навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі населення в сфері поводження з ТПВ.

Проведення навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів в першу чергу буде направлене на формування екологічної, господарської свідомості населення. Через проведення   інформаційних заходів до населення доводитиметься інформація про стан вирішення проблеми побутових відходів у місті, про роздільне збирання відходів тощо. Навчально-виховні заходи будуть спрямовані на збільшення зацікавленості населення до сфери поводження з ТПВ.

2.4. Планування заходу Програми, механізми і їх реалізація.

2.4.1. Заходи з впорядкування, рекультивація міського полігону  ТПВ, будівництво нового  полігону для захоронення ТПВ.

Для захоронення ТПВ необхідно побудувати полігон з врахуванням вимог природоохоронного законодавства та санітарних норм. До завершення будівництва полігону відходи видалятимуться на діючий  полігон ТПВ. Після завершення будівництва нового полігону ТПВ на діючому полігоні  необхідно провести рекультивацію землі.

Необхідно впроваджувати заходи по впорядкуванню діючого полігону ТПВ та підтриманню його  в належному санітарному стані.

2.4.2. Заходи з оновлення парку сміттєвозного транспорту, контейнерного господарства тощо.

З метою забезпечення підприємств, установ, організацій, населення міста належними послугами зі збору та вивезенню ТПВ,  необхідно протягом 2012-2016 років придбати для  комунальних підприємств міста (ЖЕК, ККП) 4 сміттєвози. Орієнтовна вартість одного сміттєвоза  на базовому шасі КамАЗ  становить 500 тис.грн.

В місті використовуються для збору ТПВ контейнери без кришок, що призводить до підвищення вологості побутових відходів, у зв’язку з чим ускладнюється транспортування та стає неможливою подальша переробка відходів.  Тому необхідно перейти на використання євроконтейнерів. В 2012-2016 роках необхідно  закупити 353 контейнери,  з них 258 євроконтейнерів. Орієнтовна вартість одного контейнера 1,26 тис.грн., євроконтейнера -3,2 тис.грн.

Для покращення санітарного стану території міста необхідно встановити  урни для збору сміття на вулицях міста, на території об’єктів відпочинку.

Для забезпечення екологічної безпеки зберігання твердих побутових відходів житлово-експлуатаційною конторою планується облаштувати 15 контейнерних майданчиків.

2.4.3. Заходи з впровадження нових технологій і обладнання при збиранні, переробленні та видалені ТПВ.

Програмою планується впровадити такі технології і обладнання при збиранні, переробленні та видаленні ТПВ:

- будівництво сортувальної лінії;

- впровадження роздільного збирання ТПВ.

У разі впровадження сортування ТПВ:

- зменшиться кількість відходів ТПВ, що вивозяться на міський полігон ТПВ;

- раціонально використовуватиметься міська територія;

- зменшиться негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшиться утворення несанкціонованих сміттєзвалищ;

- знизяться затрати на  транспортні  перевезення.

Для запровадження роздільного збирання ТПВ планується закупити 65 контейнерів. Орієнтовна вартість 1 контейнера – 1260 грн.

2.4.4. Заходи з покращення якості та розширення номенклатури і обсягів послуг, що надаються у сфері поводження з ТПВ.

Покращення якості послуг, що надаються населенню, підприємствам, установам, організаціям передбачає:

- охоплення всього житлового сектору міста, всіх підприємств, установ, організацій щодо  надання послуг по вивезенню ТПВ;

- облаштування додаткових контейнерних майданчиків;

- оновлення контейнерного парку.

2.4.5. Екологічні та санітарно-гігієнічні заходи.

До заходів запобігання впливу полігону ТПВ на навколишнє природне середовище відносяться:

- дотримання технології складування відходів на діючому полігоні ТПВ;

- заходи фітомеліорації з використанням зелених насаджень;

- інженерно-організаційні заходи;

- будівництво нового полігону захоронення ТПВ з дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних вимог.

2.4.6.Освітньо-виховні та інформаційні заходи.

До освітньо-виховних та інформаційних заходів відносяться:

- проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, листівок;

- розроблення та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах;

- проведення бесід в дошкільних закладах міста.

Розділ ІІІ. Узагальнені дані  та показники Програми, контроль і звітність про їх виконання

3.1. Зведені дані про заходи Програми, терміни їх виконання та виконавців, обсяги та джерела фінансування, місця впровадження та очікувані результати.

Зведені дані про заходи Програми, терміни їх виконання та виконавців, обсяги та джерела фінансування, місця впровадження та очікувані результати наводяться в таблицях  1 та 2.

3.2. Суб’єкти  господарювання (юридичні та фізичні особи) – учасники Програми.

До виконання Програми планується залучити комунальні та виробничі підприємства, приватних підприємців, установи, організації, населення міста.

3.3. Основні санітарно-гігієнічні, соціально-економічні та інші показники Програми.

Основні показники Програми:

- чисельність наявного населення  - 35032 особи;

- кількість житлових будинків -4545;

- середньорічна норма накопичення ТПВ на одного жителя, що проживає упорядкованому  будинку -1,75 м.куб;

- середньорічна норма накопичення ТПВ для неупорядкованих будинків з газовим опаленням – 1,75 м.куб., з опаленням на твердому паливі -1,96 м.куб.;

- чисельність підприємств у сфері поводженння з ТПВ – 3;

- чисельність обслуговуючого персоналу в сфері поводження з відходами – 111 чоловік;

- чисельність спеціалізованого автотранспорту – 16 одиниць;

- кількість ТПВ видалених на міський полігон ТПВ в 2011 р. – 20,3 тис. м куб.

3.4. Очікувані результати та наслідки реалізації Програми.

При реалізації Програми очікується:

- побудова полігону захоронення ТПВ з дотриманням екологічних та санітарних норм;

- приведення в належний стан землі внаслідок закриття та рекультивації діючого полігону ТПВ;

- розширення сфери обслуговування внаслідок оновлення сміттєвозного парку;

- поліпшення якості надання послуг при оновленні контейнерного господарства;

- зменшення  обсягі відходів, що видалятимуться на полігон внаслідок впровадження сортування ТПВ;

- проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів збільшить цікавість населення до сфери поводження з ТПВ.

3.5. Система моніторингу і контролю виконання заходів Програми.

Для реалізації Програми поводження формується  робоча група, голова якої є одночасно керівником Програми. Робоча група здійснює свою діяльність шляхом розділення обов’язків між її членами відповідно до їх фахової підготовки, щодо поточної роботи з реалізації Програми, а також систематичних засідань для взаємного інформування, обговорення та приймання колективних рішень. Робочою групою проводиться детальний аналіз причин зриву виконання Програми та робляться висновки, спрямовані на подальше обов’язкове  виконання всіх запланованих заходів Програми.

3.6. Система звітності про виконання Програми.

Звіт про хід виконання заходів Програми має надаватися їх виконавцями робочій групі на початку кожного кварталу впродовж запланованого терміну виконання. Робочою групою інформація аналізується і готується загальний звіт про виконання заходів Програми в поточному році. Інформація про виконання заходів Програми доводиться до депутатів міської ради.

3.7. Оцінка дієвості і результативності Програми та аналіз очікуваних наслідків реалізації Програми.

Аналіз дієвості та результативності Програми, дані про хід її реалізації проводиться відповідно таблиці 9.

3.8. Фінансування заходів Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів з державного, обласного, місцевого бюджетів (у межах асигнувань) та інших джерел, які не суперечать чинному законодавству.

При розробленні Програми поводження з ТПВ були узагальненні основні соціально-економічні, санітарні, демографічні показники, які впливають на сферу поводження з відходами. Визначені основні напрямки сфери дії Програми та основні завдання Програми. В Програмі поводження з ТПВ заплановані заходи, впровадження яких покращить екологічний та санітарний стан міста.

Таблиця 1

Зведена таблиця заходів Програми

| № | Заходи Програми | Відповідальні виконавці | Терміни виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. | Місце та обсяги впровадження | Очікувані результати та наслідки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Початок | Закінчення | Всього | За роками реалізації Програми | Місце | Обсяги | Результати | Наслідки |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Виготовлення проекту відведення земельної ділянки під будівництво нового полігону ТПВ | ККП | 2012 | 2013 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Виготовлення проекту полігону ТПВ | ККП | 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Будівництво полігону ТПВ | Покращення санітарного стану території міста |
| 3. | Будівництво полігону ТПВ | ККП | 2013 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Побудова полігону, що відповідає санітарним та екологічним вимогам | Покращення санітарного стану території міста |
| 4. | Рекультивація міського полігону ТПВ | ККП | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  | Міський полігон ТПВ | 4,61 га | Приведення землі в належний стан | Ліквідація негативного впливу на довкілля |
| 5. | Впорядкування міського полігону ТПВ | ККП | 2012 | 2016 |  |  |  |  |  |  | Міський полігон ТПВ |  | Приведення території в належний стан | Ліквідація негативного впливу на довкілля |
| 6. | Оновлення парку сміттєвозних машин | ККП, ЖЕК | 2012 | 2016 | 2000 | 630 | 520 | 550 | 150 | 150 | ЖЕК, ККП | 4 од. | Забезпечення своєчасного вивезення ТПВ | Покращення санітарного стану території міста |
| 7. | Оновлення контейнерного господарства, придбання урн | ККП, ЖЕК, КРБШП | 2012 | 2016 | 947,7 | 60 | 146,4 | 332,1 | 268,6 | 140,6 | Контейнерні майданчики, вулиці міста | 353 контейнери | Забезпечення необхідної кількості контейнерів | Покращення санітарного стану території міста |
| 8. | Облаштування контейнерних майданчиків | ЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  | Територія міста |  |  | Покращення санітарного стану території міста |
| 9. | Створення приймальних пунктів вторинної сировини | Приватні підприємства | 2013 | 2016 |  |  |  |  |  |  | Територія міста |  | Сприяння сортуванню ТПВ | Зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігоні |
| 10. | Підготовка впровадження роздільного збирання ТПВ (інформування населення про сортування ТПВ) | виконавчий комітет | 2012 | 2016 |  |  |  |  |  |  | Територія міста |  | Формування свідомості населення щодо поводження з ТПВ | Покращення санітарного стану території міста |
| 11. | Впровадження сортувальної лінії ТПВ | ККП, приватні підприємства | 2012 | 2016 |  |  |  |  |  |  | Територія міста |  | Видалення з ТПВ вторинної сировини | Зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігоні |
| 12. | Впровадження роздільного збирання ТПВ (закупівля контейнерів, тощо) | ККП, ЖЕК, КРБШП | 2012 | 2016 | 76,7 | 12,6 | 13,7 | 12,6 | 25,2 | 12,6 | Територія міста | 65 контейнерів | Зменшення затрат людської праці | Зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігоні |
| 13. | Очищення території міста від побутового сміття (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ тощо) | ККП | 2012 | 2016 | 59 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  |  |  | Покращення санітарного стану території міста |
| 14. | Розроблення схеми санітарної очистки території міста | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства | 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення якості надання послуг по збору та вивезенню ТПВ | Покращення санітарного стану території міста |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 3103,4 | 734,4 | 691,9 | 906,5 | 455,6 | 315 |  |  |  |  |

## Таблиця 2

## Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування за роками реалізації Програми, тис. грн |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всього |
| Державний бюджет | 450 | 500 | 500 |  |  | 1450 |
| Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища |  | 98,4 | 252,1 | 292 | 164 | 806,5 |
| Кошти підприємств сфери поводження з ТПВ | 10 |  |  |  |  | 10 |
| Місцевий бюджет | 274,2 | 93,5 | 154,4 | 163,6 | 151 | 836,9 |
| Кредити |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |

# Таблиця 3

Заходи з впорядкування, технічного переоснащення,   рекультивації  міського полігону  ТПВ

та будівництва полігону для захоронення ТПВ

| Найменування заходів, терміни виконання та обсяги фінансування |
| --- |
| Впорядкування звалища | Рекультивація звалища | Будівництво полігону |
| Термін | Обсяги фінансування, тис. грн. | Термін | Обсяги фінансування, тис. грн. | Термін | Обсяги фінансування, тис. грн. |
| 2012-2016 |  | 2016-2017 |  | 2013-2016 |  |

# Таблиця 4

Заходи з оновлення парку сміттєвозних машин та контейнерного господарства

| Найменування заходу | Перша черга реалізації Програми | Друга черга реалізації Програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Необхідно закупити, од. | Загальна вартість, тис. грн. | Необхідно закупити, од. | Загальна вартість, тис. грн. | Необхідно закупити, од. | Загальна вартість, тис. грн. | Необхідно закупити, од. | Загальна вартість, тис. грн. | Необхідно закупити, од. | Загальна вартість, тис. грн. |
| Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 630 | 1 | 520 | 1 | 550 |  | 150 | 1 | 150 |
| Оновлення контейнерного господарства | 18 | 60 | 70 | 146,4 | 125 | 332,1 | 90 | 268,6 | 50 | 96,6 |

# Таблиця 5

Заходи зі створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини

| Тип пункту (пересувний, стаціонарний) | Перша черга реалізації Програми | Друга черга реалізації Програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Кількість пунктів, од. | Вартість створення одного пункту | Всього тис. грн. | Кількість пунктів, од. | Вартість створення одного пункту | Всього тис. грн. | Кількість пунктів, од. | Вартість створення одного пунк-ту | Всього тис. грн. | Кількість пунктів, од. | Вартість створення одного пункту | Всього тис. грн. | Кількість пунктів, од. | Вартість створення одного пункту | Всього тис. грн. . |
| Стаціонарний |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Пересувний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблиця 6

Заходи зі створення мережі сміттєперевантажувальних станцій з сортувальним обладнанням

| № | Назва об”єкту | Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Сортувальна лінія ТПВ |  |  |  |  |  |

# Таблиця 7

Заходи рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні

| № | Найменування заходів | Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням ЗМІ, листівок |  |  |  |  |  |
| 2. | Розроблення та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах |  |  |  |  |  |

# Таблиця 8

Заходи з впровадження технологій роздільного збирання ТПВ

| Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн. |
| --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 12,6 | 13,7 | 12,6 | 25,2 | 12,6 |

# Таблиця 9

Моніторинг виконання Програми та оцінка її результативності

| № | Заходи Програми | Терміни виконання | Обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Передбачені Програмою | Фактичні | Передбачені Програмою | Фактичні | Очікувані | Фактичні |
|  | Виготовлення проекту відведення земельної ділянки під будівництво нового полігону ТПВ | 2012-2013 |  | 20 |  |  |  |
|  | Виготовлення проекту полігону ТПВ | 2012-2013 |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво полігону ТПВ | 2013-2016 |  |  |  |  |  |
|  | Рекультивація міського полігону ТПВ | 2016-2017 |  |  |  | Приведення земельної ділянки в належний стан |  |
|  | Впорядкування міського полігону ТПВ | 2012-2016 |  |  |  | Розширення площі складування ТПВ |  |
|  | Оновлення парку сміттєвозних машин | 2012-2016 |  | 2000 |  | Покращення надання послуг по вивозу ТПВ |  |
|  | Оновлення контейнерного господарства | 2012-2016 |  | 947,7 |  | Покращення санітарного стану території міста |  |
|  | Облаштування контейнерних майданчиків | 2012-2016 |  |  |  | Покращення санітарного стану території міста |  |
|  | Створення приймальних пунктів вторинної сировини | 2014-2016 |  |  |  | Зменшення обсягів вивозу ТПВ на міський полігон |  |
|  | Підготовка впровадження роздільного збирання ТПВ (інформування населення про сортування ТПВ) | 2012-2016 |  |  |  | Формування свідомості населення щодо поводження з ТПВ |  |
|  | Впровадження сортувальної лінії ТПВ | 2012-2016 |  |  |  | Видалення з ТПВ ресурсоцінних компонентів |  |
|  | Впровадження роздільного збирання ТПВ | 2012-2016 |  | 76,7 |  | Видалення з ТПВ ресурсоцінних компонентів |  |
|  | Очищення території міста від побутового сміття (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ тощо) | 2012-2016 |  | 59 |  | Покращення санітарного стану території міста |  |
|  | Розроблення схеми санітарної очистки території міста | 2012-2013 |  |  |  | Покращення якості надання послуг по збору та вивезенню ТПВ |  |

Секретар міської ради                                                                                  О. Степанишин