Інформація

про хід виконання у 2014 році Програми

«Питна вода міста Старокостянтинова на 2012-2020 роки.

Програма “Питна вода міста Старокостянтинова” на 2012 - 2020 роки у новій редакції затверджена рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 року № 9, спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

1. Сучасний стан водопровідно-каналізаційних мереж та обладнання.

Основні споруди водогону побудовані в 1936, 1956, 1976 р.р.

В 1992 році введено в дію п’ять свердловин Григорівського водозабору, в 1998 році пробурено свердловину № 6, у 2011 році введено в дію свердловину № 7 напірним водоводом  продяжністю 216 м. із поліетиленових труб діаметром 160 мм.

У 2014 році всього  на водозаборі працювало дві свердловини № 6 та № 7, глибина 80-85 м. Фактична потужність водозабору 2,2 тис. м3 на добу. Три свердловини затомпановано, дві свердловини законсервовано із-за малого дебету води та невідповідності нормам ДСаНПіН.

Станція другого підйому Григорівського водозабору ВНС-3 має два резервуари чистої води, кожний по 1,4 тис.м3. Встановлено два водяних насоси Д/320/60, які подають питну воду до споживачів.

На Чернятинському водозаборі пробурено чотири свердловини, працює три, одна свердловина законсервована із-за малого дебету води.

Фактична потужність водозабору 2,0 тис.м3 на добу. Станція другого підйому Чернятинського водозабору ВНС-2 має два резервуари чистої води, кожний по 500 м3.

Працює три насоси, які подають питну воду до споживачів:

№ 1. насос В – 500/90 ел. двигун 160 кВт — резервний;

№ 2. Д – 320/60 ел. двигун – 75 кВт;

№ 3.  Д200/60 ел.двигун 50 кВт.

Водозабір «КЕЧ» нараховує шість свердловин. Свердловина № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 законсервовані по причині малого дебету води.

Станція другого підйому  водозабору “КЕЧ” - ВНС -1 має три резервуари чистої води.

Один резервуар 500 м3, два резервуари по 250 м3 кожний. В машинному залі  встановлено один насосний агрегат: Д — 320/60 ел. двигун 50 кВт., необхідно встановити насос № 2 (резервний).

На ВНС - 1, ВНС - 2, ВНС - 3 у 2011 році встановлено гіпохлоридне обладнання типу ЕГР “Сиваш”. На ВНС —1 питна вода подається в резервуари з ВНС — 2.

Загальна протяжність водомережі становить 62,3 км. З них 30,8 % , або 19,2 км , знаходиться у ветхому та аварійному стані.

Водовідведення здійснюється по напірних та самоплинних колекторах. Побудовано і працюють 10 каналізаційних насосних станцій, одна з яких головна каналізаційна насосна станція, яка всі стоки міста по дюкеру та напірному колектору, протяжністю 6,0 км, подає на міські очисні споруди. Обладнання ГКНС на 40 % застаріле та енергоємке, яке потребує заміни. Загальна довжина каналізаційних мереж становить 55,1 км., з них 17,1 км (31,0 %) перебувають у ветхому та аварійному стані.

Міські очисні споруди розташовані на південний схід від міста на відстані 2 км. від нього. Проектна потужність очисних споруд 7,0 тис. м3/добу. Фактично очищається 3,5 — 4,0 тис. м3/добу. Для аерації стічних вод в машинному залі встановлено чотири повітрянагнітувачі, працюють два. Двигуни енергоємкі, потребують заміни та впровадження регульованого електропривода. Очисні споруди знаходяться в аварійному стані, особливо аеротенки і потребують капітального ремонту.

Виготовлена проектно - кошторисна документація “Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області”, відповідно до якої вартість робіт становить 16125,5 тис.грн.

2. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

За рахунок коштів підприємства проведено благоустрій, ремонт огорожі зон суворого режиму артсвердловин водозаборів Чернятинського, Григоровецького. По периметру висаджено декоративні кущі та дерева. В районі другого та третього охоронних зон артсвердовин відсутні об'єкти тваринництва.

Проведена очистка та хлорування резервуарів чистої води на водопровідно-насосній станції № 3 загальним об΄ємом 2800 м3.

Повністю відремонтовані водорозбірні колонки міста та пожежні гідранти.

Виконана герметизація артезіанських свердловин.

Очищено резервуари чистої води на ВНС-2 та ВНС-3 з послідуючим хлоруванням власними силами.

Регулярно згідно графіка проводиться, обслуговування та ремонт обладнання, запірної арматури ВНС -1,ВНС-2, ВНС -3, та КНС водопровідних мереж, водорозбірних колонок, пожежних гідрантів.

3. Науково-технічне забезпечення.

З метою покращення сучасного стану систем водопостачання та водовідведення, розроблення заходів підвищення якості питної води і ефективності очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві у 2014 році Старокостянтинівським КПВКГ «Водоканал» замовлена та розроблена проектними організаціями така проектно  - кошторисна документація:

- експертний висновок про технічний стан самопливного каналізаційного колектора по вул. І.Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів Хмельницької області.

- технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування для реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру, Варчука.

- технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування для реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру, Варчука

- незалежне дослідження схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення.

- проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору по вул Попова до Красовського.

4. Розвиток та реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення.

У 2014 році:

- проведено капітальний ремонт насосів на ВНС - 3 — Д 320/60 — 1 шт.

- замінено глибинні насоси на свердловинах №2 та № 4 Чернятинського водозабору, свердловини № 6, №7 Григоровецького водозабору,  № 13 цукрового заводу, та №11 водозабору Заслуч.

- проведена реконструкція самопливного каналізаційного колектора очищених стічних вод міських очисних споруд — 252 м.

- проведено ремонт 16-ти внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання.

- проведено капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора Ø 600 мм. по вул. Миру, вул. ІванаФранка,  вул. Варчука — 250м.

- оснащено міські очисні споруди засобами технологічного обліку стоків на міських очисних спорудах.

- завершено будівництво підземного водозабору продуктивністю 5,0 м3/год на території стадіону.

- проведено реконструкцію водопровідної мережі повул. Жовтнева.

- здійснено будівництво каналізаційного колектора по вул. Бурлуцького.

Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою.

У 2014 році з метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування населення, підготовка професійних кадрів і формування екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємства, для ефективного виконання пріоритетних напрямків реалізації Програми проведена підготовка і підвищення кваліфікації робітників, які обслуговують водопровідні, каналізаційні мережі, внутрибудинкові мережі холодного водопостачання та каналізації..

Фінансове забезпечення виконання Програми.

Для реалізації заходів Програми у 2014 рр. планувалося фінансування  в сумі 9583,1 тис.грн., в т.ч.:

- за рахунок коштів державного бюджету — 6276,0 тис.грн.

- Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5, 0 тис. м3/добу — 2965,0 тис. грн.

- Будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору – 631,0 тис.грн.;

- Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука – 2000,0 тис.грн.;

- введення в дію артсвердловини № 7 Григоровецького водозабору  - 600, 0 тис.м3;

- Заміна насосних агрегатів на ВНС -1, ВНС-2,ВНС -3 на менш енергоемкі з впровадженням регульованого електропривода – 80,0 тис.грн..

- за рахунок коштів міського бюджету – 3192,3 тис.грн.

- Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу – 650,0 тис.грн.

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектора очищених стічних вод міських очисних споруд (І черга)  - 484,5 тис.грн.

- Оснащення міських очисних споруд засобами технологічного обліку стоків на міських очисних спорудах – 38,0 тис.грн.

- Встановлення лічильників для технологічного обліку води  на артезіанських свердловинах – 15,0 тис.грн.

- Встановлення 5 насосних агрегатів ЕЦВ – 309,5 тис.грн.;

- Технічне переоснащення обладнання насосної станції (ГКНС) по вул. Бурлуцького, 20 з встановленням регульованого електричного приводу – 540,0 тис.грн.

- Будівництво підземного водозабору продуктив. 5,0 куб.м/год. на території стадіону – 36,8 тис.грн.;

- Реконструкція водопровідної мережі вул. Жовтнева (в т.ч. Виготовлення ПКД) – 60,8 тис.грн.;

- Будівництво каналізаційного колектора по вул. Бурлуцького(в т.ч. виготовлення ПКД) – 52,0 тис.грн.

- Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора вул. Попова до Красовського – 165,0 тис.грн.;

- Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука – 700,0 тис.грн.;

- Виготовлення експертного висновку про технічний стан самопливного каналізаційного колектора по вул. І.Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів Хмельницької області – 9,7 тис.грн.

- Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування для реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру, Варчука- 9,7 тис.грн.;

- Технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування для реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру, Варчука – 27,0 тис.грн.;

- Незалежне дослідження схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення – 12,6 тис.грн.;

- Виконання інженерно - геозидичних та геологічних вишукувань, а також розроблення робочого проекту по реконструкції напірного колектору (дюкеру) головної каналізаційної насосної станції – 26,7 тис.грн.;

- Виготовлення ПКД на капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору по вул Попова до Красовського – 30,0 тис.грн.;

- Придбання програмного забезпечення – 25,0 тис.грн.

- за рахунок власних коштів підприємства — 114,8 тис.грн.

  - Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання. Розроблення середньострокових та довгострокових прогнозів якості підземних вод – 81,8 тис.грн.;

  - Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання – 5,0 тис.грн.

  - Заміна насосних агрегатів на ВНС -1, ВНС-2,ВНС -3 на менш енергоемкі з впровадженням регульованого електропривода – 24,0 тис.грн.;

  - Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадкості — 4,0 тис.грн.

Фактично профінансовано та освоєно у 2014 р. 3119,67 тис.грн, в т.ч.

- з міського бюджету 2768,71 тис.грн.:

- Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул. І.Франка, вул. Миру, вул. Варчука — 1743,9 тис.грн.

- Будівництво підземного водозабору продуктивністю 5,0 м3/год на території стадіону “Центральний” 	- 36,8 тис. грн.

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектора очищених стічних вод міських очисних споруд — 484,5 тис. грн.

- Виготовлення технічного звіту про інженерно — геологічні вишукування для реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру, Варчука — 9,76 тис. грн.

- Виготовлення технічного звіту про інженерно — геодезичні вишукування для реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру, Варчука — 27,0 тис. грн.

- Виготовлення технічного звіту про інженерно — геодизичні та геологічні вишукування та розробка проекту пореконструкція напірного колектора ГКНС — 26,8 тис. грн.

- Встановлення засобів технологічного обліку стічних вод на міських очисних спорудах — 38,0 тис. грн.

- Незалежне дослідження схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведеня — 12,6 тис. грн.

- Виготовлення експертного висновку про технічний стан самопливного каналізаційного колектора по вул. Варчука, Франка, Миру — 9,65 тис. грн.

- Погашення заборгованості за виконані роботи ТОВ”Технології гідроочищеня” м. Київ — 45,7 тис. грн.

- Придбання програмного забезпечення — 25,0 тис. грн.

- Заміну глибинних насосів та поточний ремонт насосних агрегатів на артсвердловинах №6, №7 Григоровецького водозабору, Чернятинського вдозабору №2, №3, свердловини №11 та свердловини №13  -309,0 тис. грн.

- за рахунок коштів підприємства 350,96 тис.грн.:

- Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадкості — 0,86 тис.грн.

- Ремонт водорозбірних колонок та пожежних гідрантів — 1,1 тис.грн.

- Герметизація артезіанських свердловин — 0,3 тис.грн.

- Ремонт будівель ВНС та адмін будівлі очисних споруд — 5,6 тис. грн.

- прокладення водопровідної мережі із труб ПХВ діаметром 100мм довжиною 160 м по вул. Жовтневій (в замін аварійної) – 60,8 тис.грн.

- Прокладено 214 м самопливної каналізаційної мережі по вул. Бурлуцького  Ø 200 мм на суму 52,0 тис.грн.;

- Ремонт 16-ти внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання — 22,8 тис.грн.

- Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул. І.Франка, вул. Миру, вул. Варчука — 207,5 тис. грн.

Проблеми:

- Відсутність фінансування з державного бюджету інвестиційних проектів щодо будівництва та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення:

- Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м.Старокостянтинів Хмельницької області вартістю 16125,5 тис.грн.;

- Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного вокзалу в м. Старокостянтинові Хмельницької області вартістю 5917,6 тис.грн.;

- Будівництво 3-х нових свердловин вартістю 1261,5 тис.грн.;

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів вартістю 11700,0 тис.грн.;

- Введення в дію артсвердловини № 7 Григоровецького водозабору – 600,0 тис.грн.

- Технічне переоснащення обладнання насосної станції (ГКНС) по вул. Бурлуцького, 20 з встановленням регульованогоелектричного приводу вартістю 540,0 тис. грн..

- Зростання заборгованості населення за послуги централізованого водопостачання та водовідведення;

Першочерговими завданнями реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою у 2015 році залишатиметься:

- реконструкція і модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення з використанням енергоощадного обладнання;

- забезпечення приладами обліку води усіх підприємств та населення міста;

- своєчасне проведення претензійно-позовної роботи з боржниками за спожиті житлово-комунальні послуги.

Заступник міського голови,

начальник управління економіки                                                              Г. Куць